## Slide 1
Terminator Pull Up Current
Nom Nom. R+ R-
SCSI-2 5% ref 0.5 V 0.2 V 0.2 V 0.2
2.85V Nominal Reg 0.0214 A 0.0241 A 0.0265 A 0.0201 A
110 Nominal Z 100 132 Ohms 0<70 degrees C
2.9925 V 0.0227 A 0.0254 A 0.0279 A 0.0212 A
2.7075 V 0.0201 A 0.0228 A 0.0251 A 0.0190 A
2.7075 V 125C Junction 0.0179 A 0.0203 A 0.0224 A 0.0169 A
2.5 VMin 125C Junction 0.0162 A 0.0187 A 0.0205 A 0.0155 A
Diffused resistors are 1200 PPM, specs are 0-70 Worst Case Resistors
Junction temperature often reach 125 degrees C, 55 degrees higher

## Slide 2
Proposed SPI-2 Terminator Specification
Voltage Max Min 0.5V 22.4 mA 17.5 mA 0.2V 25.4 mA 20 mA except on <0.3 M buses
Terminators must meet the 20 mA minimum with 12 lines asserted on a narrow bus, 20 lines asserted on a wide bus and 37 lines asserted on a 32 bit bus.
Terminator maximum capacitance within a stub length of the last device or 12.5 pF for SE and 10-10-5 pF for LVD.